PRZEBUDOWA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH ORAZ MODERNIZACJA KOMPLEKSU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI W GMINIE SŁABOSZÓW

temat opracowania specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Inwestor : GMINA SŁABOSZÓW

Adres : 32-218 SŁABOSZÓW

Obiekt : 1. BUDYNEK „DOM LUDOWY” w miejscowości Dziaduszyce gmina Słaboszów

2.BUDYNEK „OŚRODEK ZDROWIA” w miejscowości Dziaduszyce gm. Słaboszów

MARZEC   2021 r.

-1-

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –wymagania ogólne  dla  zadania :

„PRZEBUDOWA  SYSTEMÓW  GRZEWCZYCH  ORAZ  MODERNIZACJA  KOMPLEKSU  BUDYNKÓW  UŻYTECZNOŚCI  W  GMINIE  SŁABOSZÓW”

CZĘŚĆ OGÓLNA

Przedmiot, zakres robót i parametry:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.

„PRZEBUDOWA  SYSTEMÓW  GRZEWCZYCH  ORAZ  MODERNIZACJA  KOMPLEKSU  BUDYNKÓW  UŻYTECZNOŚCI  W  GMINIE  SŁABOSZÓW”

Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Przed przystąpieniem do podstawowych robót budowlanych należy wykonać  w miarę potrzeby tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie miejsca robót .

Informacja o terenie budowy

Teren budowy znajduję się w miejscowości Dziaduszyce   gmina Słaboszów.

Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji robót budowlanych.

Zamawiający (inwestor) przekaże wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym      w umowie o wykonanie robót, wskaże instalacje znajdujące się na terenie inwestycji a także możliwość poboru wody i energii elektrycznej.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien  zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące  w terenie instalacje naziemne                       i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane wykonawcy przez zamawiającego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia

ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru

i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

-2-

Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów                         i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jej terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie  w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowa, zwanego „planem bioz" . „Plan bioz" należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych   (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie              z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ewentualne straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót lub przez personel wykonawcy.

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do:

-przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego plan zagospodarowania placu

budowy i uzyskania jego akceptacji,

-ogrodzenia (jeżeli przepisy będą tego wymagać) i utrzymania porządku na terenie prowadzonych robót,

-właściwego, zgodnie z planem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów

budowlanych,

-utrzymywania w czystości terenu robót, szczególnie w okresie wywozu materiałów z rozbiórki,

Nazwy i kody : grup robót, klas robót i kategorii robót

dział:    45  00 00 00 – 7       roboty budowlane

grupa :  45 45 30 00 – 7       roboty remontowe

Wymagania dotyczące właściwości  wyrobów budowlanych

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane                           o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane -dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupów wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót -właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.

-3-

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrola jakości materiałów i wyrobów

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy                 i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego

o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru -po uzgodnieniu z zamawiającym -podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał ( element budowlany lub urządzenie ) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi             w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwości wariantowego użycia sprzętu, wykonawca uzgodni          z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego                               i nie dopuszczone do realizacji robót.

-4-

Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone            w projekcie organizacji robót oraz takie, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym              w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych

lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.

Transport poziomy

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, które nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów. Liczba i rodzaje środków transportu powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych                             w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te wykonawca uzgadnia                                z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, windy i in.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej w sąsiedztwie ruchliwych ciągów komunikacyjnych.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność                         z wymaganiami specyfikacji technicznych, planem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi istniejącymi w części nie remontowanej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez wykonawcę podczas określania wymiarów elementów będą poprawione przez wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wymiarów przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, warunkach technicznych wykonania robót i specyfikacji technicznej, a także w normach.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.

Skutki finansowe wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

-5-

Roboty rozbiórkowe

Prowadzone na wysokości, wymagają zachowania przez pracowników szczególnej ostrożności                  i powinny prowadzone być pod nadzorem kierownika budowy.

Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie planu organizacji placu budowy. Projekt powinien składać się z części opisowej i graficznej.

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje  m.in.:

-określenie powierzchni socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ogrodzenia

-sposób dostarczania materiałów, zapraw, elementów konstrukcyjnych drewnianych i in.

-wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej

-zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego,

-rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,

-zasady gromadzenia i usuwania materiałów z rozbiórki i odpadów z placu budowy

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje :

-granice terenu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne usytuowanie obiektów zaplecza socjalnego, magazynowego i składowisk, a w razie potrzeb -zaplecza technicznego robót,

-rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego,

Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji robót

Projekt ten obejmuje m. in.:

-szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną

-metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak materiały, maszyny                 i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.

-zapotrzebowanie i dostawy materiałów,

-instrukcje montażowe i bhp.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi                   o porządku.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Zasada kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek i badania materiałów i robót.                     Do obowiązków wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego opracowania pt. Program zapewnienia jakości.

Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej.

-6-

Część ogólna określa:

-system ( sposób i procedurę ) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (określenie laboratorium wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),

-sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego

Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje ;

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych

-sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów

-urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania elementów budowlanych oraz wykonywania robót,

-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej             i specyfikacjach technicznych

Pobieranie próbek

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek                     i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc             w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości,                          o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa zamawiający.

-7-

Dokumentacja budowy

Dokumentacja wykonania robót obejmuje:

– zgłoszenie przez Wykonawcy wykonywanie robót

– protokoły odbiorów częściowych i końcowych

– dziennik budowy

– książkę obmiarów robót,

– certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne,

– protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej

we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych:  w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.             Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją, projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie               i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia wykonawcy i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich SST, KNR - ach oraz KNNR - ach.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji kosztorysowej.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę i wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

-8-

Czas przeprowadzenia pomiarów

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,                      a także w przypadku występującej dłuższej przerwy  w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, który polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiory przewodów instalacji

Należy przeprowadzić próby i odbiory instalacji.

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględnić zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót" lub innych publikacjach technicznych.

Odbiór częściowy i odbiór etapowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót -części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru.

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego -                     w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy, sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych zgłoszonych od obioru przez wykonawcę. W czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się                     z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu a także              z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji.

W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

-9-

Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:

-umowy o wykonaniu robót budowlanych, protokołu odbioru końcowego obiektu , dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady ), dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

Odbiór ostateczny –pogwarancyjny

Odbiór ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu.

W skład dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzą:

– obmiar robót,

– pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,

– protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

– wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz

przewodów wentylacyjnych,

– oświadczenie kierownika budowy o:

a/ zgodności wykonania robót z przepisami

b/ doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy,

– aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów,

– operat zabezpieczania przeciwpożarowego.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru robót wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty;

1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z warunkami technicznymi wykonania robót, instrukcjami producentów,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

3. książka obmiarów robót,

4. wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych

5. protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

7. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

-10-

ROZLICZENIE ROBÓT

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. Należy określić sposób rozliczania robót podstawowych -czy będzie dokonywane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym. To samo dotyczy robót tymczasowych i towarzyszących.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 )

4. Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury (jedn.tekst Dz.U. z 1999r. nr98 poz. 1150)

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr122, poz.1321 z późn. zm.)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska(Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn.zm.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)

9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)

10.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

14. Korzeniewski W.: Nowe warunki techniczno-budowlane, POLCEN, Warszawa 2003

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

17. W. W. Goliński, A. Krupa, K. Staśkiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych. Warszawa 2005

18. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989 - 1990

Szczegółowe przepisy. Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

-11-

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SZCZEGÓŁOWA ROBÓT MURARSKICH

1. Wstęp

1.1 Przedmiot  specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót murarskich

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu

robót murarskich  ścian fundamentowych , ścian zewnętrznych nośnych , ścian wewnętrznych nośnych , ścian działowych

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami , Specyfikacją techniczną  i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ścian są :

Ściany fundamentowe – bloczki betonowe,

Ściany zewnętrzne – pustaki ceramiczne MAX

Ściany działowe – pustaki ceramiczne MAX, ścianki płyt gipsowych.

3. Sprzęt

Wyciąg , samochód skrzyniowy ,  rusztowanie fasadowe ramowe

4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej , obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

5. Wykonanie Robót

5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano  poniżej :

1. Roboty murarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań.
2. Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi.

-12-

3.Wykonywanie murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

4.Chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, przekryciach otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o balustrady jest zabronione.

5. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów.
6. Jeżeli stanowisko pracy do wykonania ściany znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 0,7 m.

6. Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

I w PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. Obmiar robót

Jednostka obmiaru jest  : ściany m 2 , kominy m 3

8 Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru podano w PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

I w PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. Przepisy związane

Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SZCZEGÓŁOWA ROBÓT –  TYNKI WEWNĘTRZNE

1. WSTĘP

  - Przedmiot  specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

tynków wewnętrznych

-13-

  - Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                 i realizacji robót wymienionych powyżej

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją  „WYMAGANIA OGÓLNE ”

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                   z rysunkami , specyfikacją techniczną  i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2. SPRZĘT

Dowolny

3. TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej , obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

4. WYKONANIE ROBÓT  -  MATERIAŁY

Materiały. Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.

Piasek (PN-EN 13139:2003) powinien spełniać wymagania obowiązującej normy

przedmiotowe, a w szczególności:

-nie zawierać domieszek organicznych,

-mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito  o prześwicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki   z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia

w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone                w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą

i jedno barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

-14-

WYKONANIE  ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie 14 dni

od zakończenia robót murowych. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

Przygotowanie podłoży

Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.

Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Wykonywania tynków trójwarstwowych

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie

o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych

o stosunku 1:1:2.

Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio

do równego i gładkiego podłoża.  W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować

do dostatecznie wytrzymałego podłoża. Podłoże pod okładziny ceramiczne

mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić  z grudek zaprawy                i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Wykonywanie obudowy kanałów i rurociągów .

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych i wodoodpornych można układać na konstrukcji stalowej ocynkowanej.

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blacho-wkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm).

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego                                i zaszpachlować zaprawą gipsową.

-15-

5. OBMIAR  ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2.

6.  ODBIÓR  ROBÓT

Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

Odbiór tynków.

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny  i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm  w pomieszczeniu,

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)

.

Niedopuszczalne są następujące wady:

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Odbiór obudowy gipsowo kartonowej

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny

i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.

PRZEPISY  ZWIĄZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.

Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97,PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe

-16-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SZCZEGÓŁOWA  STOLARKI OKIENNEJ  I DRZWIOWEJ

1. Wstęp

  - Przedmiot  specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Montażu stolarki okiennej i drzwiowej

  - Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia parametrów użytkowych stolarki okiennej drzwiowej , oraz robót  montażowych  w/w wyrobów .

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami , Specyfikacją techniczną  i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu  :

Stolarki okiennej z PCV są :

- profil okienny

- zestaw szybowy zespolony  ( szyba wewnętrzna bezpieczna )

Stolarki drzwiowej drewnianej

- ościeżnice drewniane , skrzydła drzwiowe o konstrukcji płytowo-płycinowej , laminowane .

kolor i rodzaj należy ustalić z Zamawiającym

3. Sprzęt

Dowolny

4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej , obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

-17-

5. Wykonanie Robót

5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano  poniżej :

Instrukcja montażu okien

Podczas montażu okien miejsca ich łączenia (gdzie powstają szczeliny) muszą spełniać wysokie wymagania, dotyczące:

szczelności:

wszystkie szczeliny istniejące we wnętrzu pomieszczeń muszą pozostać niedostępne dla przepływu powietrza w sposób możliwie absolutny i trwały;

zmniejszania strat ciepła:

należy unikać szkodliwych mostków cieplnych w miejscach połączeń;

wyciszenia:

dzwiękoszczelność należy dostosować do osobistych potrzeb;

przenoszenia działających sił:

siły, występujące w oknach, muszą być w sposób wystarczająco pewny przenoszone na ościeża;

wodoszczelności (odporności na deszcz):

niedopuszczalne jest wnikanie odpadów atmosferycznych do wnętrza budynku, a także w jego konstrukcje.

Zamocowania muszą być tak rozmieszczone, aby w sposób absolutnie pewny zapewniać przenoszenie działających na ościeże sił. Wzorem dla rozmieszczenia zamocowań może być następny rysunek. W szczególnych przypadkach mogą być konieczne dodatkowe mocowania.                  W nowoczesnych ościeżnicach położenie otworów dybli jest już zwykle ustalone, niemniej powinny one odpowiadać naszym zaleceniom.

-18-

    - ODSTĘPY  ZAMOCOWAŃ

Zachowanie tych odstępów zabezpiecza ościeżnice przed odkształceniami wynikłymi z naprężeń,            w skrajnych przypadkach prowadzących do pęknięć.

Przed wbudowaniem należy sprawdzić, czy:

ilość okien zgadza się z zamówieniem;

dostarczone okna są w dobrym stanie;

każde okno pasuje do swojego ościeża;

ościeża są przygotowane do wstawiania okna, czy muszą być poprawiane;

dotrzymane są założone tolerancje;

dostawca udzielił gwarancji na okna.

Kliny podpierające i dystansowe powinny zostać tak rozmieszczone, aby rozszerzalność profili pod wpływem ciepła nie była utrudniona.

-19-

5.1.2  Zastosowanie klinów podpierających i dystansowych (przedstawienie schematyczne)

5.1.3 Dyble do ram:                                                                                                                                        Dyble te będą musiały wytrzymać działanie sił ścierających, ścinających i wyginających.           Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie ich rozmieszczenie i zamocowanie, szczególnie przy dużych obciążeniach i koniecznych odstępach miedzy ścianą a ramą. Należy zwrócić uwagę na zalecenia producenta, dotyczące zastosowania dybli o właściwych średnicach. Zaletą dybli stosowanych do ram jest fakt, iż posiadają one odpowiednie koszulki, zapewniające możliwość bezpiecznego rozszerzania się pod wpływem temperatury w ramie.

-20-

Dyble stosuje się do betonu, muru z pełnej cegły, cegły silikatowej, cegły dziurawki, pustaków wapiennych, pustaków cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

Najmniejsze zagłębienie z reguły powinno wynosić 30 mm.

5.1.4 Kotwy budowlane:

Kotwy budowlane są względnie elastyczne, dlatego też dobrze przejmują stosunkowo duże ruchy ościeżnicy. Kotew budowlana może przejmować tylko siły skierowane pionowo do płaszczyzny okna. Powinna być stosowana wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy od muru jest zbyt duży, by stosować dyble lub, gdy nie można uszczelnić dybla miedzy szybami.

-21-

Kotew budowlaną należy przełożyć pod kątem do grzbietu ościeżnicy i wcisnąć najpierw jeden zaczep, a potem drugi. Następnie przykręcić te cześć ramienia śrubą do ramy. Teraz można całe ramie odpowiednio dopasować i wstawić okna. Kotew budowlaną zamocować do muru odpowiednia śrubą i kołkiem rozporowym.

Połączenie musi być mechanicznie wytrzymałe. Pianki, kleje i tym podobne środki nie nadają się do mocowania.

Kliny drewniane, służące do ustalenia pozycji okna, nie będące klockami nośnymi, po zamontowaniu muszą zostać usunięte.

Przy źle założonej izolacji cieplnej zawsze należy liczyć się z występowaniem wilgoci, nawet przy dobrym uszczelnieniu ogólnym. Należy dążyć do możliwie pełnego wypełnienia szczeliny (wszystkimi rodzajami uszczelnień), by zapewnić całkowitą izolację termiczną i akustyczną.

-22-

Instrukcja montażu drzwi wewnętrznych płytowo-płycinowych

### I. Ustawienie drzwi w otworze

### II. Zamocowanie drzwi

### III. Uszczelnienie dystansu wokół ramy okiennej/ drzwiowej

### IV. Regulacja i kosmetyka

Ad I. :                                                                                                                                                       1. Wyjąć skrzydła z ościeżnicy i zamontowanie kotwy                                                                            2. Wpasować ościeżnicę  w otwór drzwiowy                                                                                           3. Ustawić ościeżnicę w poziomie , pionie oraz odpowiedniej płaszczyźnie z zachowaniem dystansu (fugi) wokół ościeża o szer. minimum 1 cm . Fuga winna być rozmieszczona równomiernie wokół ramy.                                                                                                                                                             4. Ościeżnicę drzwiową ustawia się w otworze za pomocą klinów lub poduszek monterskich rozmieszczając je tak, aby znajdowały się jak najbliżej punktów mocowania ramy w ościeżu i wiązań czopowych ramy.

AD. II                                                                                                                                                      Przy zastosowaniu kotew montażowych należy obowiązkowo stosować rozpórki stałe lub mechaniczne.                                                                                                                                             1. Dyble i kotwy rozmieszcza się w odległości od 15 do 20 cm od naroży ościeżnicy.                                    2. Maksymalny rozstaw dybli lub kotew nie powinien przekraczać 60 cm                                               3. Element ościeżnicy, w którym montowane są zawiasy należy montować do ościeża dodatkowym dyblem lub kotwą.                                                                                                                                            4. Wkręcenie wkrętów dyblowych lub kotwowych nie może spowodować odkształcenia ościeżnicy , wobec czego przed ostatecznym dokręceniem śrub rozporowych należy umieścić w fugach, między ramą a ościeżem , przekładki drewniane o grubości szczeliny - jak najbliżej punktów montażowych.                                                                                                                          5. Zamontować skrzydło w ościeżnicy i sprawdzić prawidłowość funkcjonowania skrzydła (rozwieranie, uchylanie)                                                                                                                                                      6. W przypadku gdy długość ramy między wiązaniami czopowymi przekracza 150 cm. - należy stosować rozpórki stałe lub mechaniczne przed wykonaniem czynności uszczelniania.

Ad III.                                                                                                                                                                   Uszczelnienie dystansu (fugi) między ościeżem a ramą okienną dokonuje się przy użyciu środków plastycznych oraz elastycznych. Zalecanym środkiem plastycznym jest pianka poliuretanowa, natomiast elastycznym - silikon. Przy uszczelnianiu pianką poliuretanową należy brać pod uwagę - temp. otoczenia , wilgotność powietrza, wielkość szczeliny, wielkość wzrostu objętości pianki, czas utwardzania i sprężystość po utwardzeniu.                                                                                              1. Unikać kładzenia pianki na całej szerokości ramy (uwzględnić w/w uwagi ). Prawidłowo położona pianka nie powinna wypłynąć poza płaszczyzny ramy.                                                                                       2. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, usunąć kliny montażowe i rozpórki.                                               3. W przypadku potrzeby, uzupełnić szczelinę pianką poliuretanową, a nadmiar obciąć ostrym nożem  lub uzupełnić szczelinę silikonem (okładziny ceramiczne). Można stosować inne materiały uszczelniające przestrzegając następującej zasady: „strona wewnętrzna musi być szczelniejsza niż zewnętrzna”.

-23-

AD.IV                                                                                                                                                            Po zakończeniu uszczelniania należy ponownie sprawdzić prawidłowość funkcjonowania okna             i dokonać korekt w regulacji oraz kosmetyki malarskiej ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej podczas transportu i montażu. Taśma papierowa samoprzylepna nie może być przylepiona na drzwiach dłużej niż 8 godzin.

6. Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania.

7. Obmiar robót

Jednostka obmiaru jest  : m 2

8 Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania

i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania.

9. Przepisy związane

PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań. 
PN-EN 78/Ak:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań. 
PN-EN 85:1998 Metody badań drzwi. Badanie skrzydeł drzwiowych polegające na uderzaniu ciałem twardym. 
PN-EN 129:1998 Metody badań drzwi. Badanie od kształcenia skrzydeł drzwiowych przy zwichrowaniu. 
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie. 
PN-EN 477:1997 Kształtowanie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Określenie odporności kształtowników głównych na uderzenie spadającego ciężarka. 
PN-EN 478:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Wygląd po wygrzewaniu w temperaturze 150oC. Metoda badania. 
PN-EN 479:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Oznaczanie skurczu termicznego. 
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności. 
PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiarów i odchyłek od prostokątności. 
PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda badania przepuszczalności powietrza. 
PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda określania płaskości. 
PN-86/B-06075 Drzwi drewniane. Metody badania odporności na obciążenia statyczne działające w płaszczyźnie skrzydła. 
PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia udarowe.

-24-

PN-87/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające prostopadle do płaszczyzny skrzydła. 
PN-87/B-06078 Drzwi drewniane. Metoda oznaczania siły potrzebnej do zamknięcia. 
PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy. 
PN-91/B-06080 Metody badań drzwi. Badanie skrzydeł drzwiowych na uderzenie miękkim ciałem ciężkim. 
PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne prostopadłe

i równoległe do płaszczyzny skrzydła. 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 
PN-88/B-10085 Zmiana 2. 
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania. 
PN-86/B-89030.01 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe z poli(chlorku winylu). Ogólne wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53. 
PN-86/B-89030.02 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe drzwiowe                       z poli(chlorku winylu). Profil Z. 
PN-86/B-89030.05 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe okienne                      z poli(chlorku winylu). Profil W. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-89/B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie. 
PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiany modularne. 
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania. 
PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. 
PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. 
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe.

Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SZCZEGÓŁOWA ROBÓT  PODŁOGOWYCH                                                       I  POSADZKOWYCH , OKŁADZIN   ŚCIENNYCH

1. Wstęp

  - Przedmiot  specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót podłogowych i posadzkowych  i okładzin ściennych

  - Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu

robót posadzkowych z : wykładziny rulonowej, posadzek z płytek gresowych  i okładzin ściennych

z płytek ściennych glazurowanych ,

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami , Specyfikacją techniczną  i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu  posadzek  są płytki gresowe.  i płytki ścienne glazurowane przy  okładzinach ścian

-25-

3. Sprzęt

Dowolny

4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej , obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

5. Wykonanie Robót

5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano  poniżej :

Posadzka z płytek gresowych zewnętrznych i wewnętrznych i okładzina z płytek ściennych szkliwionych

Podłoże powinno być mocne i nośne. : W przypadku podłoża mineralnego nośność podłoża można sprawdzić m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odpadają, można je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno - za mocne. Inną metodą jest opukanie podłoża               lub trzonkiem packi).. Wszystkie podłoża słabo związane i kruszące się powinny zostać odkute i usunięte do podłoża nośnego. Jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnych. Powstające bowiem podczas wiązania cementu skurcze

w skrajnych przypadkach powodować odspajanie się słabych warstw od podłoża razem

z warstwą kleju i przyklejonych na nim płytek.

Podłoże powinno być stabilne. : W przypadku nowych podłoży cementowych i betonowych należy zwrócić uwagę na możliwość występowania naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. Problem ten dotyczy również jastrychów betonowych. Przyjmuje się, że ich czas schnięcia musi wynosić co najmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości warstwy. Po tym czasie można już wykonywać prace okładzinowe. W nowych budynkach, ze względu na skurcz betonu, a także osiadanie konstrukcji budynku, zaleca się odczekać co najmniej trzy do sześciu miesięcy przed położeniem okładzin. W przeciwnym razie powstające naprężenia podłoża mogą spowodować pękanie zbyt szybko przyklejonych płytek i ich odpadanie.
Podłoże powinno być czyste. : Należy je starannie oczyścić z  kurzu oraz innych zanieczyszczeń utrudniających przyczepność.
Podłoże powinno być równe. : Dopuszczalne odchylenia wynoszą: 
dla tynków (mierzone łatą dł. 2 m) <3 mm, oraz w całym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm

w poziomie; dla jastrychów (mierzone łatą dł. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w całym pomieszczeniu. Nierówności do 5 mm oraz drobne rysy można, na dzień przed mocowaniem płytek, wypełnić

tą samą zaprawą klejącą. Jeśli wielkość nierówności powodowałaby przekroczenie dopuszczalnej grubości spoiny klejowej podłoże należy naprawić i wyrównać zaprawą szpachlową lub renowacyjną. Wyrównane podłoże należy pozostawić do należytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na powierzchni ścian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny) usuwa się, nakładając zaprawę przy pomocy szpachelki, nieco większe rozprowadza przy pomocy gładkiej stalowej pacy. Nałożoną zaprawę należy wyrównać, ale nie zacierać. Przy większych powierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m.

Podłoże nie powinno być chłonne :  Większość stosowanych klejów do glazury i zapraw wyrównujących produkowana jest na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wiązania woda jest niezbędna, dlatego należy zredukować chłonność podłoża, szczególne, gdy prace okładzinowe prowadzone są w wysokich temperaturach (pomieszczenia intensywnie nasłonecznione lub ogrzewane).

-26-

Najprostsza metoda oceny chłonności podłoża polega na rozlaniu na nim wody

i sprawdzeniu, jak szybko ona wsiąka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podłożach takich jak gazobeton, tynki gipsowe), należy ograniczyć chłonność podłoża poprzez jego zagruntowanie emulsją gruntującą. Dzięki zdolności penetracji, emulsja wnika silnie w głąb nawet bardzo starych i suchych podłoży, wzmacniając i zabezpieczając je przed wilgocią oraz zwiększając przyczepność do ich powierzchni.

Podłoża silnie nasiąkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim betony komórkowe lub tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe należy zagruntować odpowiednio wcześniej emulsją gruntującą, tak aby zdążyła całkowicie wyschnąć przed nanoszeniem masy klejącej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj. temperatura +20oC, wilgotność powietrza 50%, do doby w warunkach niekorzystnych). Gruntowania wymagają koniecznie podłoża: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, jak również powłoki malarskie, płyty wiórowe, gipsowo-włóknowe oraz nieimpregnowane, a także gipsowo-kartonowe.

Podłoże powinno być szczelne :  W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (np. w łazienkach, natryskach, pralniach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniającej. Okładzina ceramiczna jest odporna na oddziaływanie wilgoci, ale wilgoć przenikająca do podłoża może doprowadzić do poważnych uszkodzeń, takich jak wypłukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitów. Problem ten jest szczególnie groźny w przypadku podłoży wykonanych z bloczków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych. Do zabezpieczania przed wilgocią, wodą nie będącą pod ciśnieniem i wodą ciśnieniową, podłoży i ścian, służą zaprawy oraz masy uszczelniające. Najpopularniejsze są tzw. "płynne folie",              z których wykonuje się kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno upłynąć kilka godzin (wstępne przeschnięcie w optymalnych warunkach termiczno-wilgotnościowych).

Spoiny narożne, przejścia, przyłącza sanitarne, przepusty rurowe oraz odpływy podłogowe uszczelnia się dodatkowo specjalnymi taśmami i kołnierzami uszczelniającymi. Warstwy uszczelniające nanosi się na podłoże przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnięciu tworzą one szorstką powłokę o niewielkiej grubości, o doskonałej przyczepności dla okładzin ceramicznych. Przyjmuje się, że uszczelnienie powinno sięgać przynajmniej powyżej baterii lub miejsca zamocowania słuchawki prysznicowej, ale często wykonuje się je aż do sufitu. Świeżo wykonane powierzchnie tynku oraz posadzki mogą być uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione należy chronić przez około 3 dni przed oddziaływaniem wody pod ciśnieniem. Okładzinę ceramiczną układa się na dokładnie wysuszoną warstwę uszczelniającą, tzn. zwykle następnego dnia po nałożeniu ostatniej warstwy uszczelniającej. Jeśli pomieszczenie łazienki jest małe, to zamiast wyznaczać w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i łatwiej będzie ułożyć izolację w całym pomieszczeniu. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym, ze względu na podwyższoną temperaturę i duże jej wahania, zaleca się stosować materiały uszczelniające polecane przez producenta ogrzewania. W przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie, a nawet zniszczenie warstw izolacyjnych.

Rodzaje płytek według ich nasiąkliwości :

Podstawowym kryterium dzielącym płytki według ich własności jest nasiąkliwość wodna, określająca   w procentach wagowych zdolność materiału, z którego wykonana jest płytka do zaabsorbowania wody. Wszystkie płytki zarówno posadzkowe jak i ścienne  powinny się charakteryzować parametrami o własnościach grupy I , o niskiej nasiąkliwości wodnej mniejszej, bądź równej 3 % .

-27-

Rodzaje płytek według ich mrozoodporności : Płytki gresowe okładzin  zewnętrznych schodów muszą odpowiadać wymogom normy PN EN 202.

Wytrzymałość mechaniczna : Płytki gresowe zewnętrzne i wewnętrzne muszą odpowiadać wymaganiom normowym w zakresie  wytrzymałości na zginanie. Norma (ISO 10545-4) wymaga, aby w przypadku płytek podłogowych, wytrzymałość ta była nie mniejsza, niż 27 MPa.

Przeciwpoślizgowość płytek : Płytki gresowe zewnętrzne i wewnętrzne  ceramicznych muszą odpowiadać warunkom podanym w poniższej tabeli :

R - płytki podłogowe przeciwpoślizgowe
V - drenaż powierzchniowy (cm3/dm2)

| Numer | Powierzchnia robocza | R | V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 2.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 | Szkoły i przedszkola Wyjścia, korytarze Pomieszczenia klasowe i grupowe Schody Toalety, łazienki Kuchnie - pracownie w szkołach (patrz punkt nr 9) Kuchnie w przedszkolach (patrz punkt nr 9) Pracownie na maszyny do przeróbki drewna Pomieszczenia specjalistyczne na warsztaty | R9 R9 R9 R10 R10 R10 R10 R10 |  |

Ścieralność  płytek :

Płytki gresowe zewnętrzne i wewnętrzne muszą odpowiadać wymaganiom

normy ISO 10545-7 i mieć :

płytki gresowe zewnętrzne schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych – V klasę ścieralności

płytki gresowe posadzek pomieszczeń sanitarnych – IV klasę ścieralności

Twardość płytek :

Płytki gresowe zewnętrzne i wewnętrzne  , oraz ścienne szkliwione  ceramicznych muszą odpowiadać wymaganiom

normy PN EN 101 i mieć twardość wg skali Mohsa :

płytki gresowe zewnętrzne schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 8

płytki gresowe posadzek pomieszczeń sanitarnych – 7

płytki ścienne szkliwione - 6

-28-

Odporność na plamienie

Płytki gresowe zewnętrzne i wewnętrzne  , oraz ścienne szkliwione  ceramicznych muszą odpowiadać wymaganiom normy PN ISO 10545-14  i  odpowiadać klasie :

płytki gresowe zewnętrzne schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 1

płytki gresowe posadzek pomieszczeń sanitarnych – 1

płytki ścienne szkliwione – 1

6. Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) – Wymagania , PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. , PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

7. Obmiar robót

Jednostka obmiaru jest  : m 2

8 Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót  podano w PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) – Wymagania , PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. , PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

9. Przepisy związane

Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu – Wymagania

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

-29-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SZCZEGÓŁOWA ROBÓT  W ZAKRESIE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH

1. WSTĘP

1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania w zakresie wykonania wewnętrznych robót malarskich .

1.2  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z rysunkami , specyfikacją techniczną  i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2. MATERIAŁY

Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie

1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek

i zanieczyszczeń. Spoiwa bezwodne

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego

i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.

Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym,  o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego,

lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania  w budownictwie.

Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

– wodę – do farb wapiennych, – terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości  wydanym przez producenta oraz   z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby emulsyjne i lateksowe wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania – wydajność – 6–10 m2/dm3, – max. czas schnięcia – 24 h

-30-

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

– wydajność – 15–16 m2/dm3,

– max. czas schnięcia – 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały

– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania

– biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,

Wyroby epoksydowe

Grunto - szpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

– wydajność – 6–10 m2/dm3,

– max. czas schnięcia – 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97

– wydajność – 4,5–5 m2/dm3

– czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała

– wydajność – 5–6 m2/dm3,

– max. czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

– wydajność – 6–8 m2/dm3

– czas schnięcia – 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3

– czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

– wydajność – 6–8 m2/dm3

– czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

– wydajność – 6–10 m2/dm3

Wymagania dla powłok:

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,

– przyczepność do podłoża – 1 stopień,

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,

– twardość względna – min. 0,1,

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Środki gruntujące

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania,  o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą               w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

-31-

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym

5. WYKONANIE ROBÓT

Warunki wykonania i odbioru robót :

Przygotowanie podłoży

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.

Wykonywania powłok malarskich

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących                               i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug  i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych  i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby  w różnych odcieniach.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,

– sprawdzenie wsiąkliwości,

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

– sprawdzenie czystości,

-32-

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

– dla farb emulsyjnych  lateksowych nie wcześniej niż po 7 dniach,

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie  i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie  z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

6.3. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru    i sprawdzonych w naturze.

OBMIAR  ROBÓT

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym                  w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

Odbiór robót malarskich

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy  i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu              i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

-33-

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

8. PRZEPISY  ZWIĄZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SZCZEGÓŁOWA ROBÓT  W ZAKRESIE IZOLACJI CIEPLNEJ STROPU  NAD  PIĘTREM  I  ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

1. WSTĘP

Przedmiot  specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

tynków zewnętrznych wraz z ociepleniem płytami styropianowymi gr. 15cm (ściana południowa wełną mineralną gr. 15cm) oraz  docieplenie  stropu nad piętrem płytami styropianowymi gr. 10cm

wraz z wykonaniem wylewki cementowej gr. 4 cm.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z rysunkami , specyfikacją techniczną  i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2. MATERIAŁY

- płyty styropianowe

- płyty z wełny mineralnej

- tynk silikonowy

- tynk żywiczny na cokół budynku

- materiały pomocnicze

3. SPRZĘT

Dowolny

-34-

4. WYKONANIE ROBÓT

Warunki wykonania i odbioru robót :

Warunkiem wykonania prawidłowej izolacji ścian z płyt styropianowych jest równe podłoże, które               w przypadku nierówności ścian wymaga wyrównania grubszą warstwą zaprawy klejowej.

Pierwszy rząd płyt styropianu powyżej ścian piwnicy układa się zazwyczaj na listwach cokołowych

Masę klejową należy nakładać metodą obwodowo – punktową t.j. na obwodzie wałek z masy klejowej szerokości około 5 cm, na środku dwa do trzech placków .  Płyty styropianowe (FS 15 i FS 20 na cokół) z klejem dociska się do powierzchni ściany jednocześnie kontrolując łatą czy są  klejone równo, w jednej płaszczyźnie. Płyty układa się na mijankę z pionowym przesunięciem spoin.

Przyklejone płyty styropianu należy dodatkowo przymocować kołkami w ilości od 4 do 6 na m2.

Przed nałożeniem zaprawy do wykonania warstwy zbrojącej wysokie krążki kołków mocujących należy zaszpachlować masą szpachlową.

Na płyty styropianowe izolacji nakłada się warstwę zaprawy klejącej, w którą wtapia się siatkę                    z włókna szklanego o oczkach 4 x 4 mm. Klejone pasy siatki układa się  z 10 – cio centymetrowym zakładem.

Wzmacnia się również wszystkie naroża budynku i otworów wklejając listwę narożnikową i osłaniając ją siatką ułożoną na ścianie.

Powierzchnie z zatopioną siatką należy wygładzić metalową pacą.

Ocieplenie elewacji nie powinno być wykonywane gdy temp. powietrza w ciągu doby spada                   poniżej 4-5 º C lub jest za gorąco , bardzo wietrznie lub kiedy pada deszcz.

Przed położeniem akrylowej wyprawy tynkarskiej, przygotowane podłoże należy zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym celem regulacji nasiąkliwości podłoża i i zwiększenia przyczepności.

Wyprawa tynkarska elewacji wymaga odpowiednich warunków do wysychania   i wiązania.

Wszystkie powierzchnie poziome w czasie klejenia płyt i tynkowania , powinny być zabezpieczone              i chronione przed opadami deszczu. W razie przerwy w pracy całość należy przykryć folią, tak aby woda nie dostała się między ocieplenie a ścianę.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik.

Izolacje należą do robót zanikających (zakrytych), więc należy dokonać odbiorów przed ich zakryciem. Podczas odbiorów należy szczególnie zwrócić uwagę na szczelność wykonania izolacji, miejsca narażone na powstawanie mostków cieplnych, dokładność wykonania.

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Zamawiającego.

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w zakresie :

zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej

mrozoodporności tynków zewnętrznych

przyczepności tynków do podłoża

grubości tynku

wyglądu powierzchni tynku

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku

wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

-35-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SZCZEGÓŁOWA ROBÓT  DROGOWYCH

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot  specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót drogowych

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                 i realizacji robót wymienionych powyżej

.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją  „WYMAGANIA OGÓLNE ”

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                   z rysunkami , specyfikacją techniczną  i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2. MATERIAŁY

2.1. PODSYPKA

Na wykonanie podsypki zastosować piasek zgodnie z normą BN-87/6774-04

2.2.

KOSTKI WIBROPRASOWANE

Kostki gr. 6 i 8 cm kształtu uzgodnionego z Zamawiającym powinny spełniać wymagania BN-80/6775-03/01 oraz BN-80/6775-03/03. Dostawa kostek powinna mieć atest producenta.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępując do ułożenia nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu:

-ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne, płyty ubijające przeznaczone do zagęszczania podłoża,

-samochody ciężarowe do transportu materiałów.

Pozostałe prace wykonane są ręcznie.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. KOSTKI WIBROPRASOWANE

Kostki należy układać na wcześniej rozłożonej podsypce cementowo-piaskowej. Kostki betonowe należy układać z zachowaniem projektowanych pochyleń podłużnych i poprzecznych nawierzchni, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,8cm. Spoiny powinny być wypełnione w całości zaprawą cementowo-piaskową. Ubijanie kostki powinno odbyć się w dwóch etapach, pierwszy mocny, aby prawie całe wywyższenie zostało usunięte oraz końcowe po wypełnieniu spoin zaprawą. Przy obudowie urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego należy szczeliny zalać zaprawą cementowo-piaskową.

-36-

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1.

RODZAJE BADAŃ

Badania równości nawierzchni przeprowadza się na każde 300-500m2 gotowej

nawierzchni i w miejscach wątpliwych:

-dopuszczalne odchylenie od p[projektowanej niwelety nie może przekraczać +- 3cm

-dopuszczalne odchylenie od przyjętego przekroju poprzecznego nie może przekraczać +- 0,3%,

-spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy ułożonej nawierzchni. Obmiar nie może obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych                     w Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inwestora.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór nawierzchni powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych powierzchni bez hamowania postępu robót.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru nawierzchni dokonuje Inwestor na podstawie wyników badań Wykonawcy i ewentualnych uzupełniający badań i pomiarów oraz oględzin.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1 NORMY

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

3. PN-79/B-06711 Piaski do zaprawy.

4. BN-80/6775-03/01

Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów. Wspólne

wymagania i badania.

5. BN-80/6775-03/03

J.w. lecz płyty chodnikowe

6. BN-87/6774-04

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.